## Slide 1: RISICO WERKPLAATSEN RISICO PRAKTIJKLOKALEN EN LABO Arbeidshygiene
Wim Goris
Preventieadviseur

## Slide 2: Inhoud
 | Regelgeving Inrichting / basiseisen Signalisatie Veiligheidsinstructiekaarten (arbeidsmiddelen) Veiligheidsinstructie gevaarlijke producten Voorbeelden instructiekaart WP reglement, CBM, PBM Controlelijsten

## Slide 3: Regelgeving
KB 10-10-2012 basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen
KB 12-08-1993 gebruik arbeidsmiddelen
CODEX boek III: arbeidsplaatsen
CODEX boek V: omgevingsfactoren en fysische agentia
ARAB
AREI
KB 7 dec 2016 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
VLAREM
Nieuwe schoolnorm

## Slide 4: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
CODEX, ARAB, KB’s
Opsomming (niveau 2) Uitrusting, afmetingen en gebruikte materialen
Verlichting
Luchtverversing
Geluidshinder / trillingen
Sociale voorzieningen
  Kleedkamers
  Wastafels
  Toiletten
Brandveiligheid
EHBO

## Slide 5: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Algemeenheden
Basiseisen voor indeling / inplanting arbeidsmiddelen en meubilair:
  Minstens 2 uitgangen (zie regelgeving en RA)
  Bedieningszone en werkzone = 1m vrije ruimte
  Evacuatiezone minstens 80 cm
  Evacuatiezone en bedieningszone + werkzones mogen mekaar niet overlappen
  (voor alle arbeidsmiddelen, ook fornuizen, wasmachines, afwasmachines, schoonheidsbehandelingsstoelen, kapsalonstoelen, labotafels, enz.)
Belijning voorzien afbakening evacuatiezone en bedieningszone

## Slide 6: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
WP hout, metaal, enz..
WP hout, metaal, enz..
  Rekening houden met grote werkstukken (werkzone, bediening)
  Rekening houden terugslag werkstukken
Indien niet mogelijk door opstelling dan schermen voorzien
  Rekening houden met uitzwaai
  Rekening houden met tijdelijke uitbreiding werkstukzone
  (bvb: invalswerk verticale frees hout, beugelzaagmachine)
  Ook bedieningszone/werkzone voorzien aan alle zijden (bvb voor onderhoud, herstelling )

## Slide 7: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Voorbeeld Werkplaats hout

## Slide 8: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Voorbeeld WP draaibanken (visgraatopstelling) + belijning werkzone

## Slide 9: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
opstelling AM ???? Aankoppeling AM ???

## Slide 10: Inrichting WP, praktijklokalen, labo

## Slide 11: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Opslag gasflessen, gevaarlijke producten

## Slide 12: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
CNC afdeling met PC opstelling (ergonomie, lichtinval, enz.)

## Slide 13: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
PC klassen (ergonomie, lichtinval, enz,)

## Slide 14: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
PC klassen (ergonomie, lichtinval, enz.)
Bij de aankoop van PC’s hoort ook :
  goed werkend internet
  nette / veilige bekabeling
  desktop of laptop?
  afwerking door ICT
Voorzie in het budget ook de afwerking!

## Slide 15: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Lokaal elektriciteit

## Slide 16: Inrichting WP, praktijklokalen, labo

## Slide 17: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Keukens
  Geen fornuizen op uiteinden
  Geen friteuse op uiteinde (verplaatsbare opkant voorzien)
  Slipvrije vloer en geen toxische materialen
  Handwaslavabo (handvrije kraanbediening)
  Insectenhorren
  Afzuiging
  Aparte berging
  Aparte leshoek / eethoek
  Wasmachine + droogkast in apart lokaal aangesloten op diff 30 mA

## Slide 18: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Didactische keukens
Tafels niet ok (hinder evacuatie)

## Slide 19: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Didactische keukens
Centrale noodstop gas
+ elektriciteit
Opkant voorzien tegen wegschuiven

## Slide 20: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Schoonheidssalons
  Rekening houden met uitzwaai behandelingsstoelen
  Afzuiging / verluchting
Kapsalons
  Aparte zone menging producten. Afzuiging (o.a. haarkleuring?)
  Natte zone (haarwassen) + droge zone (knippen)
  Verluchting
  Ergonomische wastafels
  Ponyzit
  Wasmachine en droogkast in apart lokaal op differentieel 30 mA

## Slide 21: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
PC klassen (ergonomie, lichtinval, enz,)
Kast met afzuiging
Pony zit

## Slide 22: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Schoonheidssalons? kapsalons
?

## Slide 23: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Labo
  Geen dubbel gebruik tafel (theorie contra praktijk)
  Voldoende evacuatie (2 uitgangen)
  Geen tafels tegen ramen of muren
  Aparte tafel leerkracht (centrale bediening)
  Veiligheid: gas / gasdarmen / klemmen
  Veiligheid: elektriciteit
  Apart lokaal producten / veiligheidskasten
  Oogdouche
  IP 55

## Slide 24: Gevaarlijke producten labo preventie
Afzuiging aan de bron
  Zuurkasten / opslag / werkkast: afzuiging (manueel / automatisch / terugslagklep / ATEX / IP55)
Lokaal labo:
  Automatische afzuiging
  Geventileerde veiligheidskasten
  Lekbakken producten
Afvalverwerking:
  Procedures voorzien
  Gescheiden tijdelijke opslag voor ophaling

## Slide 25: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Labo

## Slide 26: Veiligheidsinstructies gevaarlijke stoffen en preparaten – Labo - opslag
Opslag: in specifieke veiligheidsrecipiënten
Opslag: vergrendeld en in specifieke veiligheidskasten met afzuiging en terugslagklep (apart lokaal in labo)
Voorraad in labo beperken tot minimum

## Slide 27: Veiligheidsinstructies gevaarlijke stoffen en preparaten – Labo - gebruik
Werkkast en afzuiging
Afzuiging aan de bron

## Slide 28: Gewone klaslokalen: BS, SEC. enz.

## Slide 29: Gewone klaslokalen: BS, SEC. enz.
Voldoende licht ook bij hoekenwerk (500 lux)
Bewaken over goede lucht kwaliteit
Verplaatsbaar meubilair voorzien in kleuterklassen
Voldoende stopcontacten (vermijden verlengkabels)
Ergonomisch meubilair aankopen. (in de hoogte regelbaar)
Gebruik maken van geluidsabsorberende materialen voor een aangename akoestiek
Kasten dienen om materiaal in op te bergen, niet bovenop te plaatsen.

## Slide 30: Inrichting WP, praktijklokalen, labo
Aankoopprocedure respecteren
Veiligheidseisen voor volgende:
  Arbeidsmiddelen
  Toestellen
  Apparatuur
  Producten
  Collectieve beschermingsmiddelen
  Persoonlijke beschermingsmiddelen -> Zie sessie Aankoopbeleid

## Slide 31: Stookplaats
Boven de 70 KW moet voldoen aan NBN 61-001:
  Muur RF 1 uur, deur ½ uur
  Deur draait in zin van de vluchtweg
  Noodstop buiten de stookplaats
  Gasdetectie met afsluiter/ stookolie automatische blussing
  Hoogte plafond minimum 2,5 meter
  Onder en boven verluchting

## Slide 32: Ventilatie
Enkele weetjes, wist u dat :
wij 85 % van onze tijd binnen doorbrengen
wij 20 m³/uur verse lucht nodig hebben om ons goed te voelen
elke volwassene 1 liter vocht uitzweet
slecht geventileerde gebouwen een nefaste invloed hebben op onze gezondheid, leefcomfort en dragen bij tot concentratiestoornissen. Mogelijke gevolgen : o.a. schimmels, irritaties van neus, keel en ogen, allergieën, enz.

## Slide 33: Soorten ventilatiesystemen
De vier systemen worden geklasseerd via aan en afvoervoorzieningen.
systeem A : natuurlijke aanvoer en natuurlijke afvoer
systeem B : mechanische aanvoer en natuurlijke afvoer
systeem C : natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer
C+ via een CO2 meting gestuurd
systeem D : mechanische aanvoer en mechanische afvoer.

## Slide 34: Soorten ventilatiesystemen

## Slide 35: Soorten ventilatiesystemen
De vier systemen worden geklasseerd via aan en afvoervoorzieningen.
systeem A : natuurlijke aanvoer en natuurlijke afvoer
systeem B : mechanische aanvoer en natuurlijke afvoer
systeem C : natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer
C+ via een CO2 meting gestuurd
systeem D : mechanische aanvoer en mechanische afvoer.

## Slide 36: Systeem A
Werkt zeer goed, vinden we terug in onze ‘monumenten’
Regeling manueel via roosteropeningen

## Slide 37: Systeem B
Bij het systeem B wordt verse lucht met behulp van ventilatoren in de woning/schoolgebouw gepompt langs aanvoeropeningen in leefruimten, slaapkamers, burelen, etc... De vervuilde lucht wordt zo gedwongen om de woning via de afvoeropeningen in de vuile ruimten te verlaten.
Wordt weinig of niet gebruikt in schoolgebouwen

## Slide 38: Systeem C/C+
Bij dit systeem is de afvoerventilatie niet continu is, maar automatisch geregeld wordt volgens behoefte. Er wordt dan alleen geventileerd als het ook echt nodig is. Vraaggestuurde ventilatiesystemen besparen energie en voorkomen ophoping van schadelijke stoffen. Met het toenemen van het aantal personen in een ruimte neemt ook de CO2- concentratie en de luchtvochtigheid toe. Vraaggestuurde ventilatie functioneert op basis van sensoren die CO2-concentratie, luchtvochtigheid of beweging registreren. Indien nodig stuurt de sensor een signaal naar de ventilatie-unit, die automatisch de snelheid aanpast om meer of minder lucht te ververst.

## Slide 39: Systeem C/C+

## Slide 40: Systeem D
Bij ventilatiesysteem D gebeurt de af- en toevoer volledig mechanisch. Bij ons staat dit systeem ook gekend als balansventilatie omdat het ventilatiesysteem ervoor zorgt dat er ongeveer een evenwicht is tussen de aangevoerde en afgevoerde lucht.

## Slide 41: Systeem D

## Slide 42: Ventilatie in nieuwe schoolgebouwen
Systeem C + : uiterst geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie, vergt een minimum aan leidingen en is zeer beperkt in onderhoud
Systeem D : zeer goed regelbaar, extra warmterecuperatie, (de aangevoerde lucht wordt opgewarmd met de afgevoerde lucht)
Nadeel : perfecte plaatsing noodzakelijk, reiniging en vervanging zijn absoluut noodzakelijk, geen luchtlekken anders duidelijk verlies van kwaliteit en energie
SPUIEN VOORZIEN !
Onze voorkeur voor scholen gaat naar systeem C+

## Slide 43: Ventileren in coronatijd
Concrete tips voor het verluchten van verschillende soorten klaslokalen/schoolgebouwen:
Heb je raamroosters? Laat deze constant open staan, in combinatie met een openstaande binnendeur zorgt dit voor een goede binnenluchtkwaliteit
Twee ramen op kipstand zetten is een goede manier om te verluchten. Dit kan wel een gevoel van tocht geven, wat bij te koude buitentemperaturen of te veel wind niet realistisch zal blijken.

## Slide 44: Ventileren in coronatijd
Wat te doen bij koude buitentemperaturen:
  Zet kort twee ramen zo ver mogelijk open
    Liefst aan verschillende zijdes
    Of neem de twee buitenste ramen
    Boven of in de buurt van een radiator
  Eén á twee keer per uur
  Twee tot drie minuten
  Monitor het CO2-gehalte, zo kan je de frequentie en de tijd bepalen
  Bij een buitentemperatuur van minder als 8 graden is het aangewezen om de stooklijn van de verwarmingsinstallatie te verhogen.

## Slide 45: Luchtreinigers in klaslokalen
Momenteel lopen er in verschillende GO-scholen proefprojecten onder de leiding van professor Bert Blocken.
De eerste resultaten zijn zeer goed en positief.
Het GO! onderwijs wacht deze resultaten af alvorens een definitief standpunt in te nemen.
Voorlopige calculatie om elke GO! klas te voorzien een luchtreiniger is ongeveer 30 miljoen euro.
Een peulschil tov de COVID kost. Komt overeen met drie weken testen……

## Slide 46: Specifieke risico’s handgereedschap
Handgereedschap
Correct gereedschap voor wat het bestemd is (tang is geen hamer)
Degelijke kwaliteit,
Goed onderhouden, regelmatige inspectie
Afdeling elektriciteit, isolerende schroevendraaiers verplicht, werkkoffer met geïsoleerd gereedschap

## Slide 47: Specifieke risico’s apparaten/toestellen
Aangedreven handgereedschap / apparatuur keukens, kapsalon enz.
Respecteren de instructies
Controle op goed staat (geen beschadigingen)
Ontkoppeling energie bij onderhoud en vervanging snijgereedschap (of vergrendelbare hoofdschakelaar)
Geen gebruik bij storing / abnormaal gedrag / beschadiging
Ervaring bediener? Aandacht correct gebruik

## Slide 48: Specifieke risico’s bedieningsorganen
Aangedreven handwerktuigen:
Slijpschijven, invalszaagmachine, tuingereedschap
Dodemansknopvoorziening
= indrukken in werking
= loslaten onmiddellijk stoppen

## Slide 49: Specifieke risico’s machines / apparaten
Ongewild opstarten machines / apparaten
Minimumspanningsschakelaar
  Verhinderd dat arbeidsmiddel spontaan opstart na spanningsdaling / stroomonderbreking
Voorrang geven stopopdracht op start
Noodstop / Geen combinatie stop en noodstop
Vergrendelbare hoofdschakelaar

## Slide 50: Signalering en pictogrammen
Nieuwe richtlijn 2014/27/EU
Norm ISO 7010 nieuwe norm maar nog niet verplicht,
Opgepast:
Geen combinatie oude met nieuwe,
Bij nieuwbouw wel altijd de nieuwe richtlijn en norm volgen,

## Slide 51: Signalering algemeen
Vorm en kleuren / intrinsieke kenmerken

## Slide 52: Verbodsborden voorbeelden

## Slide 53: Waarschuwingsborden voorbeelden

## Slide 54: Verbodsborden voorbeelden

## Slide 55: Redingsborden voorbeelden (oude)

## Slide 56: Verbodsborden voorbeelden (nieuwe)

## Slide 57: Brandbestrijding voorbeelden

## Slide 58: Manuele signalering

## Slide 59: Kleurcodes gascilinders
Gassoort Oud Nieuw

## Slide 60: Kleuren specifieke leidingen
water | groen
Damp | grijs
Ontvlambare vloeistoffen | bruin
Gassen | geel
Lucht | blauw
Elektriciteit | oranje
Zuren / basen | paars
Brandvoorkoming | rood

## Slide 61: Veiligheidsinstructiekaarten arbeidsmiddelen
Inhoud: samenvatting veiligheidsinstructies
  Aanduiding restrisico’s
  Correcte bediening / werkmethode
  Correct gebruik beveiligingen (CBM)
  Gebruik PBM
  Aandachtspunten
  Nodige controles
  Foto
  Pictogrammen

## Slide 62: Veiligheidsinstructiekaart (VIK) opmaak
Met wat rekeninghouden bij de opmaakt?
Gebruiksinstructies fabrikant
Veiligheidsinstructies fabrikant
Risicoanalyse
Controlelijst
Advies GPD
Enz.
Rekening houden met ervaring / opleiding van gebruiker

## Slide 64: Voorbeeld VIK

## Slide 65: Voorbeeld VIK
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister/a-documenten/a12-veiligheidsinstructie-kaarten/ladders-en-trappen

## Slide 66: Veiligheidsinstructies gevaarlijke stoffen en preparaten – Labo - Onderhoud
WG informeert iedere gebruiker over risico’s en gevaren
MSDS fiches en VIK fiches te voorzien
Inventaris voorzien met plaats van opslag
Etikettering
H zinnen (vroegere R zinnen) HAZARD ( GHS)
P zinnen (vroegere S zinnen) PRECAUTION (GHS)
Informatie bij gebruik
Informatie bij verkeerd gebruik
CMB / PMB
Gebruik: enkel bevoegde gebruikers met kennis van product

## Slide 67: Gevaarlijke producten nieuwe regelgeving Etiket, symbool / pictogram
(Zie verder sessie risico gevaarlijke producten)
Verordening EG 1272/2008 (1/6/2017)
  CLP verordening (Classification, labeling and packaging)
  Uniform maken
  Vanaf 1 juni 2015 nieuwe pictogrammen / etiket
  Overgangsmaatregel tot 1 juni 2017 (oude stocks ??)
Wat verandert:
  Symbolen oranje achtergrond door witte ruit, rood omrand en met symbool (9 i.p.v. 7)
  Nieuwe etiketten met meer info (H, P, picto., enz.)

## Slide 68: Ter info: oude en nieuwe symbolen
(Zie verder sessie risico gevaarlijke producten)

## Slide 69: Ter info: voorbeeld nieuw etiket gevaarlijke stoffen

## Slide 70: Voorbeeld VIK producten

## Slide 71: Voorbeeld VIK producten

## Slide 72: Werkplaatsreglementen
Doel?
Afspraken organisatie
Ongevallen vermijden
Bevorderen werksfeer
Bijdrage veiligheid en gezondheid
Informatief
Voorkoming gevaarlijke toestanden
Gebruik VIK
Gebruik WPF (werkpostfiches)

## Slide 73: Werkplaatsreglement
Inhoud:
Voor wie ?
Houding en gedrag
Orde / netheid
CMB / PMB en kleding
Methode veilig werken
Brandpreventie / evacuatie
EHBO
Plaats WPF’s / VIK

## Slide 74: Werkpostfiches en controlelijsten
Doel?
Controle gevaren en risico’s
Informeren gebruiker mogelijke risico’s
Instructies hanteren preventiemaatregelen
Gevaar afwending
WP = uitgebreide info mogelijke risico’s en preventie
VIK = samenvatting veiligheidsinstructies

## Slide 75: Werkpostfiches: belang gebruik?

## Slide 76: Voorbeeld werkpostfiche

## Slide 77: Voorbeeld werkpostfiche (vervolg)

## Slide 78: Voorbeeld VIK

## Slide 79: Voorbeeld VIK producten

## Slide 81
VRAGEN ?????????
Zie ook website GPD: www.g-o.be/preventie
Zie ook website FOD WASO
Zie ook website NAVB
Twijfel niet advies te vragen aan GPD
Zie ook: www.napofilm.net
Of tijdens het netwerkmoment op 28/04